## Slide 1: 化学生命理工学実験 II アフィニティークロマトグラフィー （1）
藤原＋砂長 担当

## Slide 2: 1．大腸菌抽出液の調製 （全可溶性タンパク質の調製）

## Slide 3: 1 日めの作業
蛍光タンパク質 mCherry （注 1） の遺伝子を導入した大腸菌を培養している。
この大腸菌の細胞を溶かす。
  細胞内のタンパク質や DNA，RNA が水溶液中に出る。
DNA と RNA を分解する。
遠心分離で固形物（細胞壁や細胞膜などの破片と，そこに結合したタンパク質）を沈殿させる。
遠心分離後の上清には，大腸菌のもつ可溶性（水溶性）のタンパク質が千種類以上含まれている。
この中から mCherry のみを精製する（次回に続く）。

## Slide 4: STEP 0．大腸菌の培養（この作業は藤原がやります）
mCherry 遺伝子（注 1）を導入した大腸菌を培養する。
対数増殖期（勢いよく増えている時期）に，タンパク質発現の誘導（注 2）を開始する。
室温で一晩培養し，タンパク質を作らせる。
  このようにして誘導した大腸菌の細胞内では，導入遺伝子から発現する mCherry タンパク質の量が，細胞内の他のどのタンパク質と比較しても多いくらいになる。
大腸菌を 2 ml チューブに移して，遠心する（約 10000 Xg （注 3） 30 秒）。
上清（培養液）を捨てて −80℃ で凍結保存する。

## Slide 5: STEP 1．大腸菌の細胞壁の溶解
グループに 1 本，凍った大腸菌の沈殿を渡す。
大腸菌の沈殿に対して，1 mg/ml の Lysozyme（リゾチーム）（注 4）を含む 1.8 ml の Lysis Buffer （50 mM NaH2PO4，300 mM NaCl，10 mM イミダゾール）（注 5）を加える。
4℃ で 30 分間反応させ，細胞壁を溶かす。
  大腸菌の細胞壁が溶けて懸濁液にとろみが出てくる
  少し透明になった（濁りが少なくなった）気がする？
大腸菌懸濁液を全量，50 ml チューブに移す。

## Slide 6: STEP 2．大腸菌の細胞の破砕
50 ml チューブの大腸菌懸濁液に超音波をあてる（1 分間 x 3 回，途中に 30 秒間以上のインターバルをおく）。
新品の 2 ml チューブを用意して，グループ名を書く（以後，全ての作業で，チューブにはグループ名を…）。
超音波をあてた後の大腸菌抽出液を全量，新しい 2 ml チューブに移す（ピペッターを使って…）。
2 mg/ml DNaseI（注 6）を 5 μl 加えて，4℃ で 15 分間置く。
  この間に STEP 3 の作業をする。15 分を超えて構わない。
  結局何分間処理したのか，各グループで記録しておく。

## Slide 7: STEP 3．Ni2+-NTA ビーズの準備
Ni2+-NTA ビーズ（注 7）（2 ml チューブに入っている）をグループに 1 本渡す。
ビーズをとらないように上清を吸い出して廃液容器に捨てる。
ビーズに対して Lysis Buffer（注 5）を 1.5 ml 加える。
  加えるときに，ビーズに吹き付けてビーズをかき混ぜる。
  ビーズを Lysis Buffer になじませる作業（平衡化）
ビーズが沈んだら，再び上清を吸い出して廃液容器に捨てる。

## Slide 8: STEP 4．タンパク質とビーズの混合
DNaseI で処理した大腸菌懸濁液を 14500 rpm で 15 分間遠心する。
沈殿を吸わないように，上清（注 8）を 1.5 ml 吸い出し，新しい 2 ml チューブに移す。
  このうち 50 μl を別の 1.5 ml チューブに移し，等量の 2x SDS サンプルバッファー（注 9）と混ぜる
  （これを試料 a とする： 提出）。
  残りのタンパク質溶液を全部，平衡化の終わったビーズのチューブに移す。
この状態で，タンパク質とビーズの懸濁液を一晩 4℃ でゆっくり回転して撹拌しておく（明日まで）（注 10）。